## Slide 1
FORMAÇÃO DE INSPETOR
SPCQ - Módulo - WTG V150

## Slide 2
5.0 CONCEITOS

## Slide 3: 5.0 CONCEITOS
Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado.
Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução;
Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma;
Evitar
Prevenir
Proteger

## Slide 4: 5.0 CONCEITOS
Trabalho Restrito
Trabalho Posicionado
Retenção de Queda

## Slide 5: 5.0 CONCEITOS
ZLQ - Zona Livre de Queda
É a distância livre entre o ponto de ancoragem e algum ponto de colisão. Para determinar a distância de queda necessária, é preciso somar os fatores apropriados, e isso resultará na distância exigida abaixo da superfície de trabalho.

## Slide 6: 5.0 CONCEITOS
Força de impacto
É aquela gerada pela queda se considerarmos a energia que chega às extremidades do talabarte, fixados na ancoragem e no trabalhador.
Absorção de choque
Um corpo em movimento assume um peso muito maior do que sua massa, devido a aceleração. Esse peso pode ser calculado por:

## Slide 7: 5.0 CONCEITOS
P = m.g.h
P = Força de impacto no momento do impacto em kgf
m = massa do corpo em kg
g = aceleração da gravidade = aprox. 10 m/s2
h = altura da queda do corpo

## Slide 8: 5.0 CONCEITOS
Fator de queda
Indica a relação entre a altura da queda e o comprimento do sistema de retenção contra quedas.
Esse fator é essencial, para determinar se um sistema de prevenção será eficiente ou não contra a queda.
FQ = Altura da queda/Comprimento do sistema

## Slide 15
O CONHECIMENTO É O PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA
OBRIGADO PELA ATENÇÃO